## Slide 1: Sperrmüllanalyse 2024
Analyse durchgeführt von Eco-Conseil s.à r.l.

## Slide 2: Beprobungsherleitung
Bevölkerungsdichte [E/km2]
Verfügbares spezifisches Restmüllbehältervolumen [ltr./E.wo]
Abfuhrorganisation (auf Abruf/flächendeckend)
Abfuhrfrequenz
Gesonderte Sperrmülltaxe vorhanden (ja/nein)
  102 Gemeinden werden
  16 Gemeindegruppen zugeordnet

## Slide 3: Beprobungsherleitung
Die Sperrmüllanalyse basiert
  auf einer Bestandsdatenaufnahme (einschließlich deren Analyse),
  auf stichprobenartigen Sperrmüllsichtungen in 10 Ressourcencenter (Bringsystem) sowie
  auf stichprobenartigen und auf den Bestandsdaten basierenden Sperrmüllsichtungen in 16 von 102 luxemburgischen Gemeinden (2022) (Holsystem)

## Slide 4: Sichtungen
September 2023 bis Juni 2024
Probenahme und Analyse vor Ort
Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung durch Sichtung der Volumenanteile und des Gesamtvolumens, Einschätzung der Wiederverwendbarkeit von Sperrmüll
Erfassung | Anzahl der Stichproben | Anzahl der Bereitstellungen bzw. Anlieferungen | Geschätzt Menge | 
 | [n] | [n] | [m³] | [t]
Holsystem (Abfuhr) | 36 | 436 | 314,8 | 40,3
Bringsystem (Ressourcencenter) | 10 | 339 | 40,9 | 3,4

## Slide 5: Sichtungen (Holsammlung)

## Slide 6: Sichtungen (Bringsammlung)

## Slide 7: Resultate
+17,4%
-28,3%
Jahrhunderthochwasser

## Slide 8: Resultate
Jahrhunderthochwasser

## Slide 9: Resultate – Auszug Dashboard 2021
Beispiel: Das RC in Kehlen weist den geringsten Anteil an Sperrmüll im Verhältnis zum gesammelten Abfall auf – dies deutet auf eine effektivere Trennung der Abfallströme hin.

## Slide 10: Resultate

## Slide 11: Resultate
Mögliche Wiederverwendbarkeit von Mobiliar und Spielsachen
  ca. 11,19 Gew.-% des Sperrmüll könnte wiederverwendet werden (1.292 Tonnen).
    Das meiste Potenzial liegt bei der Holsammlung

## Slide 12: Resultate
Mögliche Entsorgungs- und Verwertungswege für den über die öffentliche Abfuhr entsorgten Sperrmülls
  ca. 82,02 Gew.-% der Abfälle könnten anderen Verwertungs- und Entsorgungswegen angedient werden
41,41 Gew.-% | Holz (Möbel, Bretter,…)
21,16 Gew.-% | wiederverwendbares Mobiliar (und Spielsachen)
2,33 Gew.-% | Hausabfall und optisch nicht differenzierbare Abfälle in Säcken und Tüten (unabhängig ob diese Wertstoffe enthalten)
1,78 Gew.-% | Kunststoffe (Gartenmöbel, Eimer, Kisten, Wannen, Blumentöpfe und -kübel, Spielsachen, Rohre, Kunststoffverpackungen)
0,94 Gew.-% | Textilien
6,08 Gew.-% | Metalle
0,91 Gew.-% | Papier/Pappe/Karton
1,21 Gew.-% | Inertabfälle
0,23 Gew.-% | organische Abfälle
1,21 Gew.-% | Problemstoffe
5,48 Gew.-% | Elektro(nik)schrott
Notes: Demnach müssten lediglich 17,98 Gew.-% der Abfälle über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden.
2020 waren es noch 35,7 Gew.-%.

## Slide 13: Ausblick
Holsammlung
  Getrennte Erfassung der wiederverwendbaren und verwertbaren Fraktionen
Bringsammlung
  Ausbau der Wiederverwendbarkeits-Strukturen
  Getrennte Erfassung von Holz (Kisten, Latten, Bretter… sowie nicht wiederverwendbare Möbel: Schrank, Stuhl, Tisch…)
  Getrennte Erfassung von PP/PE-Artikel (Kunststoff -Eimer, -Kisten, -Wannen)
Insgesamt
  Strikte Anwendung der Begriffsbestimmung (Sperrmüll = sperriger Abfall): keine Anlieferung in Säcken
  Erhebung einer Abfalltaxe im Sinne des Verursacherprinzips

## Slide 14: Kontakt
Stephanie Goergen Unité stratégies et concepts
Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll . L-4361 Esch-sur-Alzette
offall@aev.etat.lu | stephanie.goergen@aev.etat.lu
www.emwelt.lu | www.gouvernement.lu